| Фактор сравнения | Побеленный, окрашенный потолок | Подвесной потолок | Натяжной потолок |
| --- | --- | --- | --- |
| Цвет | однотонные, цвет определяется краской, пастельные тона | однотонные, большой выбор, возможность комбинирования | огромный выбор, всевозможные цвета. |
| Фактура | матовый, полуматовый | матовый, глянцевый | матовый, глянцевый, под кожу, под мрамор, небо, металлик, замша, художественная графика, фотопечать и др. |
| Момент монтажа | только в процессе ремонта | в любое время | в любое время |
| Подготовка помещения | требует подготовки | требует подготовки | не требует подготовки |
| Подготовка основного потолка | требует подготовки | не требует подготовки | не требует подготовки |
| Долговечность | Не более 3-х лет | более 10 лет | неограниченна |
| При затоплении | портится | не портится | не портится, защищает помещение |
| Противопожарные свойства | не поддерживает горение | не поддерживает горение | не поддерживает горение, не выделяет токсичных веществ |
| Влагостойкость | нет | конденсирует влагу | не конденсирует влагу |
| Возможность влажной уборки | нет | Да | Да |
| Длительная эксплуатация (проблемы) | отслоение штукатурки, появление трещин, разводов и т.п. | возможна коррозия несущих элементов и старение цветных покрытий | возможна частичная потеря эластичности |
| Возможности для дизайнерских решений | ограничено | ограничено | Не ограниченные возможности: цвета, фактуры, формы |
| Неудобства при установке | пыль, грязь, порча обоев | пыль, грязь, строительный мусор | - |
| Сроки установки | 1-2 дня | 1 день | 3-4 часа |
| Шумоизоляция | отсутствует | средняя | высокая |
| Дополнительный уход в дальнейшем | требуется | требуется | не требуется |
| Эксплуатационные свойства | возможно появление трещин и отслоение штукатурки | возможно появление щелей | первозданный вид в течение всего времени |
| Конструктивность | только плоская поверхность | только плоская поверхность | многообразие форм |
| Минимальное расстояние от основного потолка | - | 10-15 см | 3 см |
| Гарантия | нет | есть | 12 лет |
| Стоимость | от 25 у.е. | от 20 у.е. | от 17 у.е. |

С форума http://windows7.ucoz.de/forum